Szpital Specjalistyczny Nr 2

ul. Batorego 15

41-902 Bytom

Znak sprawy:  DK/44/2019	Bytom, 22.06.2020

Zaproszenie do składania ofert

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity 
Dz. U. z 2010r. Nr 113 , poz. 759 /  zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym poniżej 30 tysięcy  euro nr sprawy DK/60/2020 na zakup i dostawę mikrotom pół-automatyczny dla Pracowni Histopatologii:

I Opis przedmiotu zamówienia.

Specyfikacja techniczna do zakupu mikrotomu pół-automatycznego

Mikrotom półautomatyczny rotacyjny z łaźnią wodną

•          Mikrotom półautomatyczny z automatycznym podprowadzeniem głowicy z preparatem, oraz do wysokiej jakości ręcznego krojenia wycinków tkanki, przy użyciu koła zamachowego;

•            Grubość cięcia od 0,5 do minimum 100 µm;

•            Zakres cięcia w krokach:

•       od 0,5 do 5 µm co 0,5 µm

•       od 5 do 20 µm co 1 µm

•       od 20 do 30 µm co 2 µm

•       od 30 do 60 µm co 5 µm

•       od 60 do 100 µm co 10 µm

•            Zakres trymowania (TRIM) od 5 do minimum 500 µm w krokach:

•       od 5 do 30 µm co 5 µm

•       od 30 do 100 µm co 10 µm

•       od 100 do 200 µm co 20 µm

•       od 200 do 500 µm co 50 µm

•            2 tryby pracy (cięcie i trymowanie) z możliwością dowolnego przełączania pomiędzy ustawieniami cięcia i trymowania;

•            Pionowy zakres ruchu głowicy min. 72 mm +/- 1;

•            Poziomy zakres ruchu głowicy min. 28 mm +/- 1;

•            Mocowanie próbki z precyzyjną regulacją w płaszczyźnie X oraz Y o kąt 8° z oznaczoną pozycją 0°;

Możliwość obrotu preparatu w uchwycie o 360°;

•            Przesuwanie materiału za pomocą napędu elektromechanicznego sterowanego poprzez układ mikroprocesorowy;

•            Funkcja retrakcji podczas ruchu powrotnego głowicy mikrotomu 40 µm z możliwością jej wyłączenia;

•            Funkcja zapamiętania pozycji próbki względem noża, co umożliwia przywrócenie  zapamiętanej pozycji głowicy mikrotomu po zmianie bloczka / kasetki;

•            Uchwyt na nożyki jednorazowe z precyzyjną regulacją kąta nachylenia w zakresie 4 - 16° w zestawie z mikrotomem minimum 500 nożyków jednorazowych przeznaczonych do różnych typów krojonych tkanek

•            Uchwyt wyposażony w osłonę na ostrze nożyka;

•            Mikrotom z jednym panelem sterującym, wraz z wbudowanym wyświetlaczem;

•            Panel z możliwością wyjęcia go z obudowy mikrotomu bez użycia narzędzi i umieszczenia go w dowolnym miejscu dogodnym dla użytkownika, np. z prawej lub lewej strony mikrotomu;

•            Możliwość przekładania pokręteł sterujących z prawej na lewą stronę panelu co umożliwia pracę osobom prawo i leworęcznym na tym samym urządzeniu;

•            Wyświetlacz LCD umożliwiający kontrole wszystkich aktualnych parametrów i funkcji takich jak: min. ilość cięć, grubość cięcia, grubość trymowania, odległość wysuniętej głowicy względem pozycji „0” wyrażona w µm;

•            Możliwość zmiany wielkości czcionki na wyświetlaczy LCD ;

•            Panel sterujący wyposażony w diodę informującą o załączeniu się retrakcji;

•            Łaźnia wodna prostokątna z podświetlaną powierzchnią wody oraz pokrywą przeciw parowaniu wody;

•            Zakres regulacji temperatury +20 to +80°C z przeskokiem co 1°C

•            Pojemność wody 2,1 litra

•            Wymiary wewnętrzne: długość 170 mm x szerokość 204 mm x głębokość 67 mm, +/- 1

•            Wymiary zewnętrzne: długość:230 x szerokość290, wysokość 84mm, +/- 1, waga 1,5kg

•            Cyfrowy wyświetlacz temperatury

•            Podświetlany przycisk zasilania

•            Wyświetlacz LCD

•            Oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

Mikrotom pół-automatyczny dla Pracowni histopatologii  – przeprowadzenie instalacji oraz testów rozruchowych zakończonych protokołem, szkolenie pracowników, karta charakterystyki,  dokumentacja w języku polskim, instrukcja obsługi, deklaracja CE.

Gwarancja min 24 miesięcy w tym bezpłatne przeglądy.

Termin dostawy: do 30 dni od daty zawarcia umowy. Dostawa do laboratorium bakteriologicznego wraz z montażem.

Termin płatności 30 dni przelew

II Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

a):złożyć w formie pisemnej (osobiście lub pisemnie listem) w Kancelarii Szpitala 
(pokój nr: 2 blok II) do dnia 02.07.2020 do godz. 11:00

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Mikrotom pół-automatyczny dla Pracowni Histopatologii”

III Ocena ofert

1. Cena oferty                                                                          -  znaczenie  -  100  %.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania się w innej  walucie, niż PLN.

3. Cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca między innymi:

"	Wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia,

"	Podatek VAT,

"	Koszty transportu i przesyłek

"	Koszty montażu, instalacji i uruchomienia

"	Koszty szkolenia z zakresu obsługi.

4. Ewentualne upusty, oferowane przez oferenta muszą być ujęte kwotowo lub   procentowo od ceny netto oferty.

5.	Wartość punktowa dla kryterium cena będzie wyliczona wg następującej formuły:

cena oferty najtańszej

cena oferty  =     ------------------------------------   x  100 x 100 %

cena oferty badanej

Tak przeliczona cena  wstawiona będzie  do  wzoru na cenę w miejsce ceny   oferty  badanej ustalając  wartość oferty  w  kryterium "cena".

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch  miejsc po przecinku.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę

z najniższą ceną i sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustaw   i postanowieniami   niniejszego zaproszenia

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli  te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż  zaoferowane w złożonych ofertach

IV  Kontakt z wykonawcą

prof.  Dr n. med. Andrzej Gabriel

mgr. Elżbieta Pinocy

e-mail: histopatologia@szpital2.bytom.pl

tel:  32/ 78 61 587

V WYJAŚNIENIA

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zapytania.

W toku dokonywania oceny złożonych oferta Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

VI  WYBÓR OFERTY

Zamawiający o wyborze oferty najkorzystniejszej informuje na stronie internetowej wskazując firmę ( nazwę ) i siedzibę tego , którego ofertę wybrano.

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

Batorego 15

41-902 Bytom

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa na zakup i dostawę mikrotom pół-automatyczny dla Pracowni Histopatologii dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu znak sprawy: DK/60/2020

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto:....................................zł.

słownie netto: ...................................................................................................................................zł.

cenę brutto:..................................zł.

słownie brutto: ...................................................................................................................................zł.

podatek VAT:...............................zł.

słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł.

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia: do 3 tygodni do wejścia w życie umowy

- warunki płatności przelew 30 dni

- okres gwarancji..................................

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą przez okres 30 dni

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................ ..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy)