ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Pakiet Nr 7  - Wózek do transportu bielizny

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Model/typ |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji | 2022 |
| Liczba sztuk | 5 |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia –wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022 | TAK |  |
|  | Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny z szafką x drzwiczkami, , dwiema półkami oraz dwoma stelażami do worków na brudną bieliznę. | TAK |  |
|  | Stelaż wykonany z zamkniętych profili aluminiowych anodowanych lub lakierowanych proszkowo na kolor wg palety RAL (minimum 20 kolorów do wyboru przez Zamawiającego) oraz złączek ABS | TAK |  |
|  | Wypełnienie stelaża stanowi płyta meblowa obustronnie laminowana oklejona okleiną PCV o grubości 2mm, okleina w kolorze płyty. | TAK |  |
|  | Kolor płyty meblowej - minimum 7 kolorów do wyboru przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Blat z 3 stron obudowany, zabezpieczony relingiem, reling o średnicy 20 mm będący równocześnie uchwytem do prowadzenia. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w szafkę z 3 półkami wewnętrznymi zasuwane elastyczna roletą oraz 1 zewnetrzna półka górna, zabudowana z zamkniętych profili, oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm. | TAK |  |
|  | Podstawa stalowa wykonana z kształtowników stalowych o przekroju min. 50x30x2mm, lakierowana proszkowo wg palety RAL (minimum 20 kolorów do wyboru przez Zamawiającego) podstawa wypełniona dwoma prętami zabezpieczającymi worek na odpady od dołu. | TAK |  |
|  | Podstawa wyposażona w 4 tworzywowe koła (w kolorze szarym) z elastycznym bieżnikiem niebrudzącym podłoża, zapewniającym ciche przemieszczanie wózka, koła o średnicy min. 100 mm, z łożyskami tocznymi jazdy i obrotu, w tym dwa z blokadą jazdy i obrotu | TAK |  |
|  | Gumowe odboje na narożach podstawy w kolorze złączek ABS nachodzące na ramę po 95 mm (+/- 2 mm) na każdy narożnik. |  |  |
|  | Wózek wyposażony w jedną obręcz na odpady. |  |  |
|  | Obręcz do worka na odpady wykonana ze stali wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; z pokrywą z tworzywa ABS, otwieraną ręczni |  |  |
|  | Wymiary szafki wraz z bandami: - długość: 550 mm (+/- 20 mm) - szerokość: 530 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 685 mm (+/- 20 mm) |  |  |
|  | Wymiary całkowite wózka: - długość: 1050 mm (+/- 20 mm) - szerokość: 580 mm (+/- 20 mm) - wysokość 1080 mm (+/- 20 mm) |  |  |

| Warunki gwarancji i serwisu |
| --- |
| Okres gwarancji – min. 36 m-ce licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu | TAK, podać ilość miesięcy |  |
| Dodatkowe |
| Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | TAK |  |

Uwagi :

- Należy podać cenę jednostkową brutto i netto produktu.

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

- Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości. Zamawiający wymaga dostawy złożonych foteli. Zamawiający dopuszcza montaż przedmiotu zamówienia u Zamawiającego.

Oświadczamy, iż opisany powyżej sprzęt jest nowy, kompletny i będzie po uruchomieniu gotowy do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć)

Data:..............................................................